## Slide 1
库函数点灯

## Slide 2
前情回顾
在上一章节，我们使用了寄存器点灯，这一章节我们将用库函数进行点灯。
在之前我们了解到，GD32官方帮我们做好了一套库函数，这套库函数很详细，很全面。我们使用的时候只需要查找到对应的函数调用即可。

## Slide 3
点灯
LED灯实验效果
配置GPIO流程

## Slide 4
01
配置GPIO流程
1.开启GPIO的端口时钟
2.配置GPIO的模式
3.配置GPIO的输出

## Slide 5
开启GPIO的端口时钟
GD32的所有外设资源时钟默认都是关闭的，在配置外设之前需要先开启对应的时钟。
开启GPIOD端口的时钟
在gd32f4xx_rcu.h文件中查找和时钟有关的函数
/* enable the peripherals clock */
void rcu_periph_clock_enable(rcu_periph_enum periph);
/* enable GPIOD clock */
rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);
函数原型：
代码调用：

## Slide 6
配置GPIO的模式
GPIO的模式配置可分为两步。
第一步就是将GPIO配置为输出功能。
第二步就是将GPIO配置为浮空模式。
在gd32f4xx_gpio.h文件中查找和GPIO有关的函数
/* set GPIO mode */
void gpio_mode_set(uint32_t gpio_periph, uint32_t mode, uint32_t pull_up_down, uint32_t pin);
函数原型：
gpio_mode_set(GPIOD, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7);
代码调用：

## Slide 7
配置GPIO的输出
第一步配置推挽输出模式。
第二步配置速度为50MHZ。
gpio_mode_set(GPIOD, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7);
在gd32f4xx_gpio.h文件中查找和GPIO有关的函数
/* set GPIO output type and speed */
void gpio_output_options_set(uint32_t gpio_periph, uint8_t otype, uint32_t speed, uint32_t pin);
函数原型：
代码调用：

## Slide 8
02
点灯

## Slide 9
点灯
我们让LED2点亮就是让PD7输出高电平，这里给大家总结了几种操作的方式。
在gd32f4xx_gpio.h文件中查找和GPIO有关的函数
/* set GPIO pin bit */
void gpio_bit_set(uint32_t gpio_periph, uint32_t pin);
函数原型：
gpio_bit_set(GPIOD,GPIO_PIN_7);
代码调用：
/* write data to the specified GPIO pin */
void gpio_bit_write(uint32_t gpio_periph, uint32_t pin, bit_status bit_value);
函数原型：
输出高电平：gpio_bit_write(GPIOD,GPIO_PIN_7,1);
输出低电平：gpio_bit_write(GPIOD,GPIO_PIN_7,0);
代码调用：
/* write data to the specified GPIO port */
void gpio_port_write(uint32_t gpio_periph, uint16_t data);
函数原型：

## Slide 10
03
实验现象

## Slide 11
实验现象
烧录代码之后，可以看到LED2将被点亮

## Slide 12
谢谢大家
Thank you for your attention
Thank you for your attention