## Slide 1
PWM原理介绍

## Slide 2
PWM操作流程
PWM基础知识

## Slide 3
01
01
PWM基础知识
1.PWM介绍
2.GD32PWM了解
3.PWM基本参数
4.PWM控制方法
5.PWM应用

## Slide 4
PWM介绍
PWM（Pulse Width Modulation脉宽调制）是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用，方波占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号任然是数字的，因为在给定的任何时刻，满幅值的直流供电要么完全有，要么完全无。比如我们的电压输出是5v的，那么经过改变PWM的占空比，可以达到在一定时间内输出3.3V或者1.3V的效果。

## Slide 5
GD32PWM了解
GD32F450ZGT6一共有14个定时器，可以分为五种类型，高级定时器0/7、通用定时器(L0)1-4、通用定时器(L1)8/11、通用定时器(L2)9/10/12/13和基本定时器5/6。
定时器类型 | 高级定时器0/7 | 通用定时器(L0)1-4 | 通用定时器(L1)8/11 | 通用定时器(L2)9/10/12/13 | 基本定时器5/6
通道数 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
定时器的通道可能映射多个管脚。

## Slide 6
PWM基本参数
PWM是脉冲宽度调制，具有三个非常重要的参数：频率、占空比和周期
参数 | 描述
频率 | 频率是值每秒钟信号从高电平到低电平再回到高电平的次数。
占空比 | 占空比是指一个周期内高电平所占的比例。
周期 | 周期是指一个完整PWM信号持续的时间。

## Slide 7
PWM的控制方法
采样控制理论中有一个重要结论：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时，其效果基本相同。
PWM控制技术就是以该结论为理论基础，对半导体开关器件的导通和关断进行控制，使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲，用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。

## Slide 8
PWM应用
PWM可应用于电机调速、功率调制、PID调节、通信等，配置简单、抗干扰能力强。可以通过PWM来控制LED灯的亮暗变化，可以通过PWM信号来控制无源蜂鸣器发出简单的声音以及实现功率继电器的线圈节能等。PWM用来驱动电机和调节电机转速是非常重要的内容。

## Slide 9
02
PWM操作流程

## Slide 10
PWM操作流程
通过驱动PWM实现一个呼吸灯的效果，通过PWM信号占空比的变化，可以实现流过LED电流的不同，实现LED亮暗的渐变。
一般人眼睛对于80HZ以上刷新频率则完全没有闪烁感，由于频率很高时看不到闪烁，占空比越大LED越亮，占空比越小LED越暗。所以在频率一定时，可以用不同占空比改变LED灯的亮度，使其达到一个呼吸灯的效果。

## Slide 11
谢谢大家
Thank you for your attention
Thank you for your attention